## Slide 1
⚙
iHealthSim
工业设备健康状态评估系统 全仿真 · 完整链路 · 实时看板
互联2313 组别2
版本 0.1.0 · 2025-05
1 / 17

## Slide 2
项目概述
基于仿真设备 + MQTT + 决策树 + Vue 前端的 工业设备健康评估原型系统
2 / 17

## Slide 3
项目定位与核心价值
面向 IIoT / PdM / EHM 的完整技术链路验证原型
零硬件依赖
所有设备数据由物理仿真引擎生成
覆盖 6 种工况循环、渐进退化
故障注入、瞬态尖峰等真实场景
无需连接真实 PLC/传感器
完整数据链路
仿真 → MQTT 传输 → 采集落盘
→ 特征工程 → 决策树训练
→ 在线打分 → SSE 推送
→ Web 实时看板展示
可审计预测
决策树输出完整决策路径
从根节点到叶节点逐步解释
前端渲染为诊断依据时间线
非黑盒模型，安全可信
工业级可扩展
标准 MQTT 消息格式
无缝替换为真实设备数据源
Pipeline 架构支持 sklearn
模型热替换，即插即用
IIoT 原型验证
预测性维护 PdM
设备健康管理 EHM
3 / 17

## Slide 4
系统架构
三层架构：仿真设备层 → MQTT 传输层 → 计算 + 展示层
4 / 17

## Slide 5
系统架构全景图
三层解耦：设备仿真 → MQTT 消息中间件 → 后端计算 + 前端展示
Vue 3 前端 :5173 Login / Dashboard / Admin
▼
Flask 后端 :5000
REST API
SSE Hub
MQTT Sub
State
Scorer
Auth
▼
subscribe
EMQX Broker :1883 topic: telemetry/raw/#
▼
publish
仿真设备 × 3 PUMP-001 ~ PUMP-003
架构原则 设备不感知消费者，后端不感知发布者。通过 EMQX 解耦，单台设备可被 N 个后端同时消费；替换真实设备时只需发布相同格式的 JSON 到相同 topic。
5 / 17

## Slide 6
数据流详解
从仿真器 step() 一个方法调用到前端看板实时刷新
1 DeviceSimulator.step() 更新健康度、计算 6 个遥测点位
2 封装 TelemetryPoint → JSON → MQTT publish
3 EMQX Broker 路由到所有 subscriber
4 MqttSubscriber 解析 JSON → InMemoryState.ingest()
5 SSEHub.push("telemetry") → 前端实时刷新
6 ScorerWorker 滑动窗口触发 pipeline.predict()
7 去抖确认 → HealthResult → SSEHub.push("prediction")
关键技术点
• 以 temp_c 点位作为窗口触发器，每窗口只打分一次
• 去抖逻辑：恶化连续 3 次确认，恢复连续 5 次确认
• SSE 基于 HTTP，浏览器原生支持断线重连
• Thread-safe：ScorerWorker 使用锁保护模型推理
# MQTT 消息格式（JSON） { "ts_ms": 1710000000000, "asset_id": "PUMP-001", "point": "temp_c", "value": 55.2, "quality": "good" }
6 / 17

## Slide 7
核心模块详解
仿真引擎 · 特征工程 · 决策树 · 在线打分 · 去抖迟滞
7 / 17

## Slide 8
设备仿真器 + 特征工程
物理驱动的渐进退化仿真模型
仿真模型 (DeviceSimulator)
• latent_health [0→1] 潜在健康度变量
• 基础退化: degradation/hr + 高斯噪声
• 故障注入: 3× 加速退化
• 随机恢复: 5%/s 概率微恢复
• 6 工况循环: 1500-2900 RPM
• 环境温度正弦漂移 ±3°C
• 传感器噪声随恶化 ×3 扩大
• 瞬态尖峰 0.05%/s 概率
特征工程流水线
① long → wide pivot
② 60s 滑动窗口划分
③ 基础统计: mean/std/min/max/p95
④ 趋势特征: 线性回归斜率
⑤ Δ 特征: 与上一窗口差值
⑥ 工况归一化振动: vib/(rpm/1000)
⑦ 标签: 窗口内最大 health_level
输出: data/features.csv (~30 列特征 + y)
遥测点位
点位 | 含义 | 正常范围 | 恶化趋势
rpm | 转速 | 1500-2900 | 基准恒定
load | 负载比 | 0.1-1.0 | 基准恒定
vib_rms | 振动 RMS | ~1.2-3.5 | ↑ 显著上升
temp_c | 温度 (°C) | ~35-65 | ↑ 上升
motor_current_a | 电机电流 (A) | ~10-40 | ↑ 上升
label_health_level | 健康标签 | 0-3 | 训练用
健康等级定义
等级 | latent_health | 状态
Lv0 健康 | ≥ 0.80 | 🟢 正常运转
Lv1 注意 | 0.60~0.80 | 🟡 关注趋势
Lv2 警告 | 0.40~0.60 | 🔴 明显异常
Lv3 危险 | < 0.40 | 🟣 停机检查
8 / 17

## Slide 9
模型训练 + 在线打分
scikit-learn Pipeline + 去抖迟滞逻辑
训练 Pipeline
ColumnTransformer(SimpleImputer(median))
↓
DecisionTreeClassifier(max_depth=5, min_leaf=50, balanced)
时间序列分割: 按窗口时间顺序切分，避免数据泄露
feature_set=online: 只用 OnlineScorer 可实时计算的特征
8 个在线特征
rpm_mean | load_mean | vib_rms_mean | temp_c_mean
motor_current_a_mean | vib_rms_std | temp_c_std
vib_rms_norm (= vib_rms / (rpm/1000))
OnlineScorer 工作流程
① 按 asset_id 缓冲遥测点队列
② temp_c 触发 60s 窗口边界判定
③ 提取窗口数据 → 计算 8 个实时特征
④ pipeline.predict() + predict_proba()
⑤ 去抖确认 → HealthResult
⑥ 遍历决策树生成可读解释路径
去抖配置 (DebounceConfig)
参数 | 值 | 含义
raise_n | 3 | 连续 3 次确认等级上升（快速报警）
recover_n | 5 | 连续 5 次确认等级恢复（谨慎解除）
abnormal_level | 2 | 等级 ≥2 被视为异常
工业语义：报警需快速响应，解除需谨慎验证 —— 宁可多等，不误解除
9 / 17

## Slide 10
后端与前端的协作
Flask + SSE + Vue 3 实时看板
10 / 17

## Slide 11
后端模块 + 前端看板
7 个后端模块 · 4 个前端页面 · 实时事件驱动
Flask 主应用 (app.py)
启动时自动初始化 MQTT 订阅器、状态管理、SSE 中心、打分器；并拉起 3 台仿真设备后台进程
认证授权 (auth.py)
JWT HS256 认证 + 角色管理 (admin/operator) + 设备级 ACL 权限控制，默认 admin/admin123
SSE 事件中心 (sse.py)
发布-订阅模式，多客户端并发，自动丢弃慢消费者过期消息，3 类事件: telemetry/prediction/flow
MQTT 订阅器 + State
paho-mqtt 异步 loop，解析 JSON → TelemetryPoint → State + SSE + Scorer 三路分发
前端路由设计
路径 | 组件 | 认证
/login | Login.vue | Guest
/register | Register.vue | Guest
/dashboard | Dashboard.vue | Token
/admin | Admin.vue | Admin
Dashboard 核心页面功能
• 状态指示条：MQTT / 模型 / 数据状态
• 设备标签栏：多设备切换 + 健康等级徽章
• 健康分数环形图 + 四级概率分布柱状图
• 诊断依据时间线（决策路径可视化）
• 实时遥测表 + 事件日志
• 诊断报告：设备概览/异常指标/维护建议
• 「恶化重演」：一键重启完整退化过程
11 / 17

## Slide 12
关键技术决策
为什么选择这些技术栈？每个选择背后都有明确的工业场景考量
12 / 17

## Slide 13
设计决策与理由
每个技术选择背后都有明确的工业场景考量
为什么用决策树而非深度学习？
可解释性强：输出完整决策路径，非黑盒；数据量（千-万级窗口）决策树足够；单个 joblib 文件部署，无需 GPU，推理毫秒级
为什么用 MQTT 而非 HTTP？
IIoT 事实标准：发布/订阅解耦设备与消费者；QoS 消息保证；二进制协议带宽低；与 EMQX/HiveMQ/AWS IoT 生态兼容
为什么用 SSE 而非 WebSocket？
前端只需单向接收推送；SSE 基于 HTTP 无需协议升级；浏览器原生断线重连；实现复杂度远低于 WebSocket
为什么需要去抖迟滞？
传感器噪声和瞬态工况会导致等级边界抖动；上升快速确认（3次），恢复慢速确认（5次），符合工业"报警易·解除难"需求
为什么用时间序列分割？
避免随机切分导致未来信息泄露到训练集，使评估结果更接近真实在线部署场景，每个 asset 独立切分保证评估严谨性
为什么 feature_set=online？
训练时只使用在线可实时计算的特征列，避免大量离线特征被中位数填充成常数，导致预测结果长期不变化
13 / 17

## Slide 14
部署与扩展
一键启动 · Docker 部署 · 接入真实设备 · 模型替换
14 / 17

## Slide 15
部署方案 + 扩展指南
从开发到生产，从仿真到真实
# 一键启动 bash start.sh # 前端 http://localhost:5173 # 后端 http://localhost:5000 # 账号 admin / admin123
# Docker Compose services: emqx: image: emqx/emqx mysql: image: mysql:8 environment: MYSQL_ROOT_PASSWORD: root MYSQL_DATABASE: ihealthsim backend: build: . frontend: build: ./frontend
接入真实设备 — 零代码改动
只需确保 MQTT 消息格式一致：
{
"ts_ms": 1710000000000,
"asset_id": "REAL-PUMP-001",
"point": "temp_c", "value": 55.2,
"quality": "good"
}
系统自动接收 → 存储 → 打分 → 推送
扩展方向
🔧 替换模型：任何 sklearn 兼容分类器
→ 修改 train.py + 对齐 ONLINE_FEATURE_COLS
📊 增加点位：四点对齐
→ step() → features.py → train.py → Dashboard.vue
📈 未来规划
→ XGBoost/LightGBM · ECharts 历史趋势
→ 报警规则引擎 · Docker 一键部署 · i18n
15 / 17

## Slide 16
技术栈总览
项目依赖全景图
Python 核心
• numpy + pandas 数据处理
• scikit-learn 决策树
• joblib 模型持久化
• rich CLI 美化
网络与通信
• EMQX MQTT Broker
• paho-mqtt 客户端
• Flask REST API
• SSE 事件推送
前端 + 数据库
• Vue 3 + Vue Router
• Vite 构建工具
• MySQL 用户/事件存储
• JWT (PyJWT) 认证
项目规模
12+
CLI 子命令
10+
REST API 端点
7
后端模块
4
前端页面
关键依赖
Python | 版本 | Node.js | 版本
numpy | ≥2.0 | vue | 3.x
pandas | ≥2.2 | vue-router | 4.x
scikit-learn | ≥1.5 | vite | 5.x
flask | ≥3.0 |  | 
paho-mqtt | ≥2.1 |  | 
16 / 17

## Slide 17
⚙
谢谢
iHealthSim — 工业设备健康状态评估系统 从仿真到实时看板的完整链路
17 / 17